| Ročník | 1. ročník strojírenských oborů |
| --- | --- |
| Typ šablony | III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT |
| Vzdělávací obor | Strojírenská technologie |
| Téma | Značení ocelí, práce s převodníky, návrh polotovarů - test |
| Jméno autora | Ing. Hana Sochová |
| Vytvořeno | 3. 6. 2012 |
| Metodický popis (anotace) | Test k procvičení práce s převodníky materiálů z národních norem a ukázky reálných obrobků s možností návrhů různých polotovarů – práce se Strojnickými tabulkami. (včetně možného řešení) |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_16Sch |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0153 |

Opakovací test – Značení ocelí, práce s převodníky, návrhy polotovarů

Příjmení a jméno:                                                                    Třída:__________

1. Označování materiálů – převody z různých národních a evropských norem

Vzhledem k tomu, že se v běžné strojírenské praxi používá také zahraniční technická dokumentace, je třeba se orientovat v převodech označování materiálů, z kterých se jednotlivé díly vyrábějí. S použitím převodní tabulky doplňte následující tabulku (důležité pro volbu vhodného polotovaru):

|  | Norma | Cizí označení | ČSN |  | Norma | Cizí označení | ČSN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIN | USt37-2 |  | 11 | DIN | Ck50 |  |
| 2 | GOST |  | 15 260 | 12 | AISI |  | 16 231 |
| 3 | DIN | C10 |  | 13 | W.-nr. | 1.2842 |  |
| 4 | GB |  | 15 313 | 14 | UNI |  | 12 071 |
| 5 | BS | 50HS |  | 15 | DIN | St52-3 |  |
| 6 | ANFOR |  | 17 024 | 16 | GOST |  | 19 313 |
| 7 | EN | X8Cr17 |  | 17 | W.-nr. | 1.0060 |  |
| 8 | GB |  | 11 373 | 18 | ONORM |  | 11 343 |
| 9 | EN | E295 |  | 19 | EN | S355J2G3 |  |
| 10 | EN |  | 42 2713 | 20 | DIN |  | 42 2912 |

2. Návrh polotovarů a jejich rozměrů

- pro následující obrobky navrhněte vhodné polotovary, uvažujte s tím, že všechny rozměry budou obrobeny (pokud nebude uvedeno jinak). Pokud to lze, pokuste se uvést více variant polotovarů. Přídavky budou upřesněny učitelem.

- pro jeden vybraný návrh předepište pomocí Strojnických tabulek rozměry polotovaru, dodržte předepsaný způsob předpisu rozměrů.

A.

A. Materiál: 11 600

1.

2.

B. Materiál: 11 373

1.

2.

B.

C.

C. Materiál: 11 600

1.

2.

D.

D. Materiál: 1.0570

E. Materiál: 12 040

1.

2.

E.

F.

F. Materiál: 11 600

1.

G.Materiál: 11 600

1.

2.

3.

G.

Možné řešení:

|  | Norma | Cizí označení | ČSN |  | Norma | Cizí označení | ČSN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIN | USt37-2 | 11 373 | 11 | DIN | Ck50 | 12 051 |
| 2 | GOST | 50ChFA | 15 260 | 12 | AISI | 3120 | 16 231 |
| 3 | DIN | C10 | 12 010 | 13 | W.-nr. | 1.2842 | 19 312 |
| 4 | GB | 12CrMo | 15 313 | 14 | UNI | C67 | 12 071 |
| 5 | BS | 50HS | 12 050 | 15 | DIN | St52-3 | 11 523 |
| 6 | ANFOR | Z40C13 | 17 024 | 16 | GOST | 9GF2 | 19 313 |
| 7 | EN | X8Cr17 | 17 041 | 17 | W.-nr. | 1.0060 | 11 600 |
| 8 | GB | Q235C | 11 373 | 18 | ONORM | St34RG | 11 343 |
| 9 | EN | E295 | 11 500 | 19 | EN | S355J2G3 | 11 483 |
| 10 | EN | G17Mn5 | 42 2713 | 20 | DIN | Gx40CrSi17 | 42 2912 |

| A. | 1. Kruhová tyč válcovaná za tepla ø65 - 140 2. Kruhová tyč tažená za studena ø63 - 140 |
| --- | --- |
| B. | 1. Plech tlustý válcovaný za tepla P56 – 110 x 500 2. Tyč plochá PLO 100 x 50 - 495 |
| C. | 1. Plech tlustý válcovaný za tepla P46 – 420 x 390 (výpalek s přídavky) 2. Plech tlustý válcovaný za tepla P46 – 410 x 380 (výpalek bez přídavků, včetně zkosení a drážek) |
| D. | Trubka ocelová TR ø273 x 30 - 210 |
| E. | Tyč šestihranná 6HR36 – 110 válcovaná za tepla nebo tažená za studena Kruhová tyč |
| F. | Kruhová tyč ø200 - 950 |
| G. | 1. Plech tlustý válcovaný za tepla P56 – ø88 2. Plech tlustý válcovaný za tepla P56 – ø88/ø21 a zkosení |

# Text boxes

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681